Технические характеристики BMW e23	Источник: www.bmw-e23.com

| Модель | 728 | 728i | 730 | 732i | 733i | 735i | 735i | 745i | 745i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы производства | 05.77 - 09.79 | 09.79 - 09.86 | 05.77 - 09.79 | 09.79 - 09.86 | 05.77 - 08.79 | 09.79 - 08.82 | 09.82 - 09.86 | 07.79 - 04.83 | 05.83 - 08.86 |
| Тип кузова | седан |
| Число мест | 5 |
| Длина, мм | 4860 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1430 |
| Колесная база, мм | 2795 |
| Дорожный просвет, мм | 132 |
| Колея передних колес, мм | 1502 |
| Колея задних колес, мм | 1524 |
| Снаряженная масса, кг | 1530 (1550)* | 1490 (1505) | 1580 (1600) | 1530 (1545) | 1600 (1620) | 1530 (1540) | 1530 (1540) | 1600 (1610) | 1600 (1610) |
| Полная масса, кг | 2000 | 1960 | 2050 | 2000 | 2070 | 2000 | 2000 | 2070 | 2070 |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый, с турбонаддувом |
| Расположение и число цилиндров | R6 | R6 | R6 | R6 | R6 | R6 | R6 | R6 | R6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86 x 80 | 86 x 80 | 89 x 80 | 89 x 86 | 89 x 86 | 93.4 x 84 | 92 x 86 | 89 x 86 | 92 x 86 |
| Рабочий объем, см3 | 2788 | 2788 | 2985 | 3210 | 3205 | 3543 | 3430 | 3210 | 3430 |
| Вид ГБЦ | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| Число клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Степень сжатия | 9.0 : 1 | 9.3 : 1 | 9.0 : 1 | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 | 10.0 : 1 | 7.0 : 1 | 8.0 : 1 |
| Система питания | 2 х Zenith 35/40 INAT | Bosch L-Jetronic | 2 x Solex DVF-4A1 | Motronic 1.0 Basic | Bosch K/L-Jetronic | Bosch L-Jetronic / Motronic 1.0 Basic | Motronic 1.0 Basic | Bosch L-Jetronic | Motronic 1.0 Adaptive |
| Максимальная мощность, л.с. (об/мин) | 170 (5800) | 185 (5800) | 184 (5500) | 197 (5500) | 197 (5500) | 217 (5500) | 217 (5500) | 252 (5200) | 252 (4900) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 233 (4000) | 235 (4300) | 255 (3500) | 280 (4300) | 280 (4300) | 310 (4000) | 305 (4000) | 380 (2600) | 380 (2200) |
| Модель двигателя | M30B28 | M30B28 | M30B30 | M30B32 | M30B32 | M30B35 | M30B34 | M102B32 | M102B34 |
| Тип привода ГРМ | цепь | цепь | цепь | цепь | цепь | цепь | цепь | цепь | цепь |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, MacPherson; стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, MacPherson | Независимая, пружинная, MacPherson; стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передаточное число главной передачи | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.45 | 3.45 | 3.25 | 3.25 | 3.07 | 2.93 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилир. | Дисковые вентилир. (ABS с 83 г.) | Дисковые вентилир. | Дисковые вентилир. (ABS с 83 г.) | Дисковые вентилир. | Дисковые вентилир. (ABS с 83 г.) | Дисковые вентилир. (с ABS) | Дисковые вентилир. (с ABS) | Дисковые вентилир. (с ABS) |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Диски | 14"x6J или 165 TR 390 | 14"x6J или 165 TR 390 | 14"x6.5J или 165 TR 390 | 14"x6.5J или 165 TR 390 | 14"x6.5J или 165 TR 390 | 14"x6.5J или 165 TR 390 | 14"x6.5J или 165 TR 390 | 14"x6.5J или 165 TR 390 | 14"x6.5J или 165 TR 390 |
| Шины | 195/70HR14 или 220/55HR390 TRX | 195/70HR14 или 220/55HR390 TRX | 205/70HR14 или 220/55HR390 TRX | 205/70VR14 или 220/55VR390 TRX | 205/70VR14 или 220/55VR390 TRX | 205/70VR14 или 220/55VR390 TRX | 205/70VR14 или 220/55VR390 TRX | 205/70VR14 или 220/55VR390 TRX | 205/70VR14 или 220/55VR390 TRX |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 (186) | 195 (190) | 200 (194) | 205 (198) | 205 (198) | 212 (206) | 212 (206) | (221) | (227) |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.1 (11.9) | 9.5 (11.5) | 9.6 (11.3) | 8.7 (10.8) | 8.9 (10.6) | 8.0 (9.8) | 8.0 (9.8) | (7.8) | (7.8) |
| Расход топлива, литров/100км |
| при 90 км/ч | — | 7.9 (7.8) | — | 8.5 (9.7) | — | 8.6 (9.7) | 7.7 (8.1) | (8.4) | — |
| при 120 км/ч | — | 10.2 (9.9) | — | 11.5 (12.3) | — | 10.8 (12.1) | 9.7 (10.2) | (10.4) | — |
| городской цикл | — | 15.1 (14.5) | — | 16.7 (18.1) | — | 20.0 (19.5) | 16.8 (17.9) | (16.6) | — |
| Емкость топливного бака | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* - в скобках указаны значения для автомобилей с автоматической КПП